沂水县恒盛机械有限公司年产10万台液压油缸（非汽车配件）项目

其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

# 沂水县恒盛机械有限公司年产10万台液压油缸（非汽车配件）项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施。环境保护设施投资概算10万元。

## 1.2施工简况

# 沂水县恒盛机械有限公司年产10万台液压油缸（非汽车配件）项目将环境保护设施纳入了施工合同。于2007年06月开工，环境保护设施实际投资15万元，临沂市祥顺环保设备有限公司进行了环保设备的安装、调试。环境保护设施的建设进度和资金是得到了保证。项目运行过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

## 1.3验收过程简况

# 表1 本项目验收过程简况

| 竣工时间 | 2008年08月 | 验收工作启动时间 | 2019年7月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收监测方式 | 委托第三方检测机构 |
| 委托其他机构名称 | 山东君成环境检测有限公司 | 资质认定证书编号 | 161512240480 |
| 委托合同 | 已签署 | 关键内容 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》等法律法规，进行本项目验收监测 |
| 监测报告完成时间 | 2019年9月 | 提出验收意见的方式 | 书面文件 |
| 提出验收意见的时间 | 2019年9月21日 | 验收意见结论 | 企业完善并补充检测后同意通过验收。 |
| 备注：2019年7月16日~17日，委托山东君成环境检测有限公司对有组织废气、无组织废气、厂界噪声等指标进行了检测。 |

## 1.4公众反馈意见及处理情况

# 项目立项及调试过程中无环境投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

# 公司成立了环保领导小组，主要负责公司环境保护管理相关工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。

# 本项目环保规章制度及主要内容：

# 建立健全岗位责任制、操作规程，做好运行记录；

# 出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行，确保设备完好；

# 环保设施因发生故障不能运行的，要立即向公司领导汇报，并记录环保设施故障、抢修措施、修复日期等。

# 公司环保科将按规定对重点环保设施进行监测，监测结果及时通报公司，并将监测结果记录存档，每年填好环境保护设施档案。

# 对有下列情形之一者，进行奖励或处罚：

# 不按照操作规程操作设备的；

# 有意造成设施不能正常使用，使排污严重超标的；

# 严格遵守本制度，成绩突出的生产单位或个人给予表彰和奖励。

## （2）环境风险防范措施

# 本项目落实了报告表中提出的环境风险防范措施，配备灭火器等应急设备，并定期演练，切实加强事故应急处理及防范。

## （3）环境监测计划

2019年7月16日~17日，委托山东君成环境检测有限公司对有组织废气、无组织废气、厂界噪声等指标进行了检测。

①废气

有组织废气

本项目废气主要是焊接废气。

本项目焊接工序产生的焊接废气经各自集气罩收集后，经管道一并进入立式喷淋塔处理后，由1根15米高排气筒排放。

连续两天的检测结果表明：焊接工序废气处理设施出口中废气量最大值分别为7458Nm3/h，每天运行均8h，年工作200天，工作时间均为1600h，废气量1193.28万m3/a，废气中颗粒物产生浓度最大值为6.7mg/m3，产生速率最大值0.050kg/h。外排废气中颗粒物排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放限值（颗粒物≤10mg/m3）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（排放速率≤3.5kg/h）。

无组织废气

2019年7月16日～17日连续两天的检测结果表明，本项目厂界无组织颗粒物浓度最大值分别为0.398mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监测点排放浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。

②废水

本项目废水主要是职工生活污水。

本项目有职工28人，无人住宿，年工作200天，生活污水产生量179.2 t/a，生活污水经化粪池处理后，外运堆肥，不外排。

# ③厂界噪声

本项目噪声主要是车床、磨床、铣床、钻床、油压机、锯床、切床等设备运行过程产生的噪声。

通过选用低噪音设备，合理布局厂区，并根据噪声产生的位置及特点分别采取减振、隔音，绿化降噪等措施有效降低噪声排放。

由于沂水县恒盛机械有限公司东侧为空地、南北侧厂界临近其他工厂，西侧为中心南街，此次检测过程中，仅对东厂界噪声进行检测。验收监测期间，沂水县恒盛机械有限公司东侧厂界昼间噪声值在57.4-58.3dB(A)之间，夜间噪声值在41.0-41.9dB (A)之间，昼夜厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

# 本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

## 本项目周围100米范围内为本项目的卫生防护距离，卫生防护距离范围内，并未建设学校、医院、居民区等敏感点。根据现场勘察发现，距离本项目最近的居民敏感目标为项目区东北700m为吕丈坡村，满足100米卫生防护距离要求。

## 3整改工作情况

根据2019年9月21日的验收意见，各项整改工作落实情况如下。

# 表2 本项目整改工作落实情况

| 验收意见及建议 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规范建设危废库，设立危废库台账。 | 按照规范建设危废库。 | — |